О внесении изменений в приказ
Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. № 36

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 23 ноября 2012 г. № 1213 «О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правил их использования, обслуживания и контроля их работы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6714) приказываю:

Внести изменения в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания
и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» (зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2013 г., регистрационный № 27574) согласно приложению к настоящему приказу.

Министр	М.Ю. Соколов

Сёмин Андрей Борисович

(495) 262 99 85

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минтранса России

от _______________ № ___

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в приказ Министерства транспорта Российской Федерации
от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания
и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»

1. Пункт 2 приказа исключить.

2. Пункт 3 приказа считать пунктом 2.

3. Приложение № 2 к приказу дополнить абзацами 9 - 12 следующего содержания:

«пассажирских и грузовых троллейбусов;

специальных транспортных средств - транспортных средств, предназначенных для выполнения специальных функций, для которых требуется специальное оборудование (автобетононасосы, автобетоносмесители, автогудронаторы, автокраны и автомобили, оснащенные кранами-манипуляторами, автомобили скорой медицинской помощи, автоэвакуаторы, пожарные автомобили, автолавки, автомобили для ритуальных услуг, автомобили-дома, а также произведенные на базе автомобильных шасси бронированные транспортные средства, транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин, транспортные средства для перевозки денежной выручки и ценных грузов, транспортные средства, оснащенные подъемниками с рабочими платформами, сельскохозяйственные машины, передвижные буровые установки, передвижные медицинские комплексы, передвижные лаборатории и мастерские, передвижные пункты автоматизированного управления, кинопередвижки, передвижные студии, аппаратные и операторские кабины связи, телевидения, киносъемки, звукозаписи);

транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

4. В приложении № 4 к приказу пункты 1 - 9 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие правила регулируют порядок выполнения мастерскими, сведения о которых учтены ФБУ «Росавтотранс» в перечне мастерских, следующих процедур:

1) обслуживание неактивизированного тахографа;

2) техническое обслуживание тахографа;

3) ремонт тахографа и/или внесение изменений в конструкцию тахографа
с целью приведения его в соответствие с Требованиями к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (приложение № 1 к настоящему приказу), включая замену и изменение компонентов и программного обеспечения тахографа (далее - модернизация тахографа);

4) замена тахографа, замена блока СКЗИ тахографа в связи с их неисправностью или окончанием срока эксплуатации;

5) вывод из эксплуатации тахографа, блока СКЗИ тахографа в связи с их неисправностью или окончанием срока эксплуатации.

2. Обслуживание неактивизированного тахографа включает:

1) ввод в тахограф данных, необходимых для активизации блока СКЗИ тахографа, в соответствии с требованиями технической документации организации - изготовителя тахографа и организации - изготовителя блока СКЗИ тахографа;

2) аутентификацию тахографом карты мастерской и карты предприятия и его автоматическую активизацию;

3) передачу тахографом в автоматическом режиме в блок СКЗИ тахографа идентификационных данных транспортного средства;

4) сохранение блоком СКЗИ тахографа идентификационных данных транспортного средства в энергонезависимой памяти;

5) запись на карту мастерской данных для создания квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа;

6) направление запроса в аккредитованный удостоверяющий центр и ФБУ «Росавтотранс» на выпуск квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа;

7) запись на карту мастерской квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа;

8) ввод через тахограф с карты мастерской в блок СКЗИ тахографа квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа после ввода
PIN-кода и аутентификации карты мастерской;

9) проверку функционирования тахографа, включая выполнение им функции разграничения доступа к данным;

10) направление в ФБУ "Росавтотранс" сведений о тахографе и блоке СКЗИ тахографа для учета в соответствующих перечнях.

3. Техническое обслуживание тахографа включает:

1) проверку правильности функционирования тахографа и точности его показаний;

2) калибровку (проверку) тахографа.

4. Проверка правильности функционирования тахографа и точности его показаний проводится при следующих стандартных условиях испытаний:

1) транспортное средство в снаряженном состоянии с водителем;

2) давление в шинах соответствует инструкциям организации-изготовителя;

3) износ шин в пределах, разрешенных законодательством Российской Федерации;

4) транспортное средство приводится в движение собственным двигателем и двигается прямолинейно по ровной поверхности или на имитирующем данное движение соответствующем испытательном стенде.

5. Калибровка (проверка) тахографа включает:

1) корректировку показаний времени с учетом часовых поясов;

2) корректировку текущего показания счетчика пробега;

3) регулировку устройства ограничения скорости;

4) обновление или подтверждение постоянной тахографа (k), характеристического коэффициента транспортного средства (w), эффективной окружности шин колес (l), государственного регистрационного номера транспортного средства (VRN).

6. Калибровка (проверка) тахографа проводится после:

1) замены шин на любом из колес транспортного средства;

2) изменения характеристического коэффициента транспортного средства
в результате ремонта транспортного средства;

3) изменения государственного регистрационного номера транспортного средства (VRN);

5) ремонта тахографа и/или модернизации тахографа;

6) замены блока СКЗИ тахографа,

но не реже одного раза в три года.

7. Ремонт и/или модернизация тахографа осуществляются согласно требованиям технической документации (руководство по ремонту, руководство по модернизации тахографа) организации - изготовителя тахографа.

8. Замена тахографа, замена блока СКЗИ тахографа в связи с их неисправностью или окончанием срока эксплуатации осуществляются согласно технической документации организаций - изготовителей тахографов, сведения
о которых учтены ФБУ «Росавтотранс» в перечне моделей тахографа, и организаций - изготовителей блоков СКЗИ тахографа, сведения о которых учтены ФБУ «Росавтотранс» в перечне сведений о моделях блоков СКЗИ тахографа.

9. После ремонта и/или модернизации тахографа, замены блока СКЗИ тахографа должны осуществляться процедуры, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, а также калибровка (проверка) тахографа.».

5. В приложении № 5 к приказу подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) визуальное исследование элементов тахографа и мест их установки на транспортном средстве, включая проверку наличия пломб с номером мастерской, производившей установку тахографа;».

Статс-секретарь - заместитель Министра	С.А. Аристов

Заместитель Министра	Н.А. Асаул

Директор ДПО	А.А. Дружинин

Начальник отдела ДПО	В.В. Фадеев

Директор ДГТ	А.С. Бакирей

Заместитель директора ДГТ	В.В. Луговенко

Заместитель директора ДГТ	И.А. Синёва

Генеральный директор ОАО «НИИАТ»	И.В. Титов

Генеральный директор ФБУ «Росавтотранс»	С.А. Сухарев

Заместитель начальника отдела

технической политики ДГТ	А.Б. Сёмин

Заместитель директора АД	С.А. Липатов

«___» ____________ 2013 г.